ПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ

| Часы первичные Кварц-1 и модификации предназначены для управления механизмами вторичных стрелочных часов с минутными импульсами | Часы первичные Кварц-1 (с) и модификации предназначены для управления механизмами вторичных стрелочных часов с секундными импульсами |
| --- | --- |
| период следования – 1 мин, полярность – чередующаяся, длительность – (1,6+0,4) с, напряжение – (26±5) В. | период следования – 1 с, полярность – чередующаяся, длительность – (0,25±0,05) с, напряжение – (18±4) В |

| модель | габаритные размеры (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кварц-1 | 160х140х70 |  |
| Кварц-1 (с) | 160х140х70 |  |
| Кварц-2 | 160х140х70 |  |
| Кварц-2 (с) | 160х140х70 |  |
| Кварц-4 | 160х140х70 |  |
| Кварц-4 (с) | 160х140х70 |  |

ВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Офисные часы имеют минутную и часовую стрелки.

Диапазон рабочих температур - 0 ... +40 °С.

Корпус полистирол

Первичные часы необходимы с секундными импульсами

| модель | габаритные размеры (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| УЧС-300-FW (c) | диаметр 290, толщина 42 |  |
| УЧС-300-К (c) | диаметр 290, толщина 42 |  |

ВТОРИЧНЫЕ ЧАСЫ УЛИЧНЫЕ

- питание производится от электрического постоянного тока;

- импульсы электротока следуют с промежутком в 60 ±0,5 секунд и напряжением 24 ±6В и длительностью 1,6 ±0,3 секунды;

- часы потребляют ток не более 0,015А при напряжении 30В;

- приборы обладают сопротивлением изоляции 2-МОм при условии, что температура окружающего воздуха составляет 25±10 градусов по Цельсию, а относительная влажность – 50-80%;

- для работы часы должны быть установлены в вертикальное положение, с отклонением не более 5-ти градусов;

- светодиодная подсветка

Первичные часы необходимы с минутными импульсами

| модель | габаритные размеры (мм) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЧУ-d-500 | диаметр 500, толщина 120 | Римские цифры, цвет корпуса – серый, крепление настенное (2 петли) |
| ЧУ-d-800 | диаметр 800, толщина 140 | Римские цифры, цвет корпуса - серый, крепление настенное (2 петли) |